## Slide 1
Arduino
Mikrokontrolleres érzékelés és vezérlés
Informatikai technikus vizsgafelkészítő Témakör 02

## Slide 2
Mi az az Arduino?
02
Nyílt Forráskód
Hardver és szoftver tervek szabadon elérhetőek, módosíthatóak és terjeszthetőek.
Egyszerű Használat
Kezdők számára is könnyen tanulható C++ alapú környezet (Arduino IDE).
Platformfüggetlen
Windows, macOS és Linux rendszereken is azonos módon működik.
HARDVER
SZOFTVER
KÖZÖSSÉG

## Slide 3
Arduino Hardver Felépítése
03
ATmega328P
USB Csatlakozó
Tápcsatlakozó (7-12V)
Digitális I/O (0-13)
Analóg Bemenetek (A0-A5)
Mikrokontroller
Műszaki Adatok:
- Üzemi feszültség: 5V
- Flash memória: 32 KB
- SRAM: 2 KB
- EEPROM: 1 KB
- Órajel: 16 MHz

## Slide 4
Digitális és Analóg I/O
04
Digitális I/O
Két állapot: HIGH (5V) vagy LOW (0V).
Bemenet: Kapcsolók, nyomógombok.
Kimenet: LED-ek, relék vezérlése.
PWM: "Ál-analóg" kimenet (fényerő szabályozás).
PWM Támogatás: 3, 5, 6, 9, 10, 11
HIGH (5V)
LOW (0V)
Analóg Bemenet
Folytonos jelszintek mérése (0V - 5V).
10-bites ADC: 0 és 1023 közötti érték.
Felbontás: ~4.9 mV egységenként.
Példa: Potenciométer, fényérzékelő.
1
0
2
3
(
5
V
)
0
(
0
V
)

## Slide 5
Szenzorok és Aktuátorok
05
Bemenetek (Szenzorok)
DHT11 / DHT22
Hőmérséklet és páratartalom mérése digitális jellel.
PIR Szenzor
Infravörös mozgásérzékelés (digitális kimenet).
HC-SR04 Ultrahang
Távolságmérés hanghullámok visszaverődése alapján.
Kimenetek (Aktuátorok)
Relé Modul
Nagyfeszültségű eszközök (pl. 230V) kapcsolása.
Szervómotor
Precíz szögelfordulás vezérlése PWM jellel.
Buzzer / LED
Fény- és hangjelzések állapotvisszajelzéshez.

## Slide 6
Arduino Programozás (Sketch)
06
Blink.ino
#include <Arduino.h> voidsetup() { // Egyszer fut le az elején pinMode(13, OUTPUT); } voidloop() { // Végtelen ciklusban fut digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); digitalWrite(13, LOW); delay(1000); }
setup() függvény
Az inicializáláshoz használjuk. Itt állítjuk be a pinek módját, indítjuk el a soros kommunikációt vagy a könyvtárakat.
loop() függvény
A program törzse, amely folyamatosan ismétlődik. Itt történik a szenzorok olvasása és a beavatkozók vezérlése.
Könyvtárak (Libraries):
Előre megírt kódrészletek komplex hardverek (pl. kijelzők, Wi-Fi) egyszerű kezeléséhez.

## Slide 7
Kommunikációs Protokollok
07
UART
TÍPUS
Aszinkron, Soros
VEZETÉKEK
RX
TX
JELLEMZŐ
Pont-pont kapcsolat, nincs órajel vezeték.
HASZNÁLAT
PC kapcsolat, GPS modulok.
I2C
TÍPUS
Szinkron, Busz alapú
VEZETÉKEK
SDA
SCL
JELLEMZŐ
Címezhető eszközök (akár 127 db).
HASZNÁLAT
Szenzorok, OLED kijelzők.
SPI
TÍPUS
Szinkron, Nagy sebességű
VEZETÉKEK
MOSI
MISO
SCK
SS
JELLEMZŐ
Full-duplex, Master-Slave felépítés.
HASZNÁLAT
SD kártyák, TFT kijelzők.

## Slide 8
Arduino az IoT világában
08
Ethernet Shield
W5100 vagy W5500 alapú vezérlők. Megbízható, vezetékes hálózati kapcsolat, beépített SD kártya foglalattal.
Wi-Fi Shield / ESP
Vezeték nélküli szabadság. Gyakran ESP8266 modullal kombinálva a költséghatékony interneteléréshez.
GSM / GPRS
Távoli elérés ott is, ahol nincs Wi-Fi. SMS küldés és mobiladat-kapcsolat (SIM800/SIM900).
IoT SHIELD (Wi-Fi / Ethernet)
Hálózati Interfész
ARDUINO UNO / MEGA
Vezérlő Egység
MQTT
HTTP / REST
WebSockets

## Slide 9
Összefoglalás és Vizsga
09
Kulcspontok
Az Arduino egy nyílt forráskódú mikrokontroller platform.
Digitális és analóg I/O portok szenzorokhoz és aktuátorokhoz.
C++ alapú programozás (setup és loop függvények).
Szabványos kommunikáció: UART, I2C, SPI.
IoT képességek kiegészítő shieldekkel (Wi-Fi, Ethernet).
Vizsgakérdések
1. Kérdés
Mekkora az Arduino Uno analóg bemenetének felbontása és milyen értéktartományt ad vissza?
2. Kérdés
Mire használható a PWM (Pulse Width Modulation) technika digitális kimenet esetén?
3. Kérdés
Melyik kommunikációs protokoll használja az SDA és SCL vezetékeket?
Sikeres felkészülést az Arduino témakörhöz!