## Slide 1
ESP32
Beágyazott Wi-Fi/Bluetooth IoT fejlesztés
> SYSTEM_ADMIN_EXAM_PREP // TOPIC_03

## Slide 2
Az IoT Svájci Bicskája
02
Beépített Wi-Fi & BT
Nincs szükség külső modulokra, minden egyetlen chipben található.
Nagy Teljesítmény
Dual-core processzor akár 240 MHz órajellel komplex feladatokhoz.
Alacsony Fogyasztás
Fejlett energiagazdálkodás, ideális akkumulátoros IoT eszközökhöz.
CPU
Dual-Core
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
BLE & Classic
SRAM
520 KB
ESP32 SoC Architektúra

## Slide 3
Technikai Specifikációk
03
Processzor & Memória
CPU
Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6
ÓRAJEL
Akár 240 MHz
SRAM
520 KB belső memória
FLASH
Általában 4 MB külső Flash
Perifériák & I/O
GPIO
34 programozható kivezetés
ADC / DAC
18 csat. 12-bit ADC / 2 csat. 8-bit DAC
INTERFÉSZEK
3× UART, 3× SPI, 2× I2C, CAN 2.0
SZENZOROK
Beépített érintésérzékelő & Hall-szenzor

## Slide 4
Alacsony Energiafogyasztás
04
Üzemmód
Leírás
Fogyasztás
Aktív (Active)
CPU és Wi-Fi/BT folyamatosan működik
160 - 260 mA
Modem-sleep
CPU aktív, Wi-Fi/BT kikapcsolva
20 - 68 mA
Light-sleep
CPU felfüggesztve, RAM megőrizve
~0.8 mA
Deep-sleep
Csak az RTC és ULP processzor aktív
~10 μA
Hibernation
Minden kikapcsolva, kivéve 1 RTC időzítőt
~5 μA
Akkumulátoros Működés
A Deep-sleep mód használatával egy ESP32 alapú szenzor, amely óránként egyszer küld adatot, akár hónapokig vagy évekig is működhet egyetlen Li-ion akkumulátorról vagy elemről. Ez teszi alkalmassá távoli, nehezen hozzáférhető IoT telepítésekhez.

## Slide 5
Wi-Fi és Bluetooth Képességek
05
802.11 b/g/n
Wi-Fi Funkciók
STATION (STA)
Csatlakozás meglévő hálózathoz kliensként.
ACCESS POINT (AP)
Saját Wi-Fi hálózat létrehozása más eszközöknek.
BIZTONSÁG
WPA, WPA2, WPA3 és Enterprise támogatás.
Dual Mode BT
Bluetooth Módok
CLASSIC BLUETOOTH
Hagyományos adatátvitel és audio streaming (A2DP).
BLUETOOTH LOW ENERGY
Rendkívül alacsony fogyasztású BLE (v4.2).
BEACON / GATT
Közelségérzékelés és okostelefonos kommunikáció.

## Slide 6
MQTT az ESP32-n
06
Miért MQTT?
Pehelysúlyú protokoll, amely minimális sávszélességet és energiát igényel. Tökéletes az ESP32 korlátozott erőforrásaihoz.
Pub/Sub Modell
Az eszközök nem közvetlenül beszélnek, hanem "témákra" (topics) küldenek adatot vagy iratkoznak fel rájuk.
Kétirányú
Az ESP32 egyszerre tud adatot küldeni (pl. hőmérséklet) és parancsokat fogadni (pl. relé kapcsolás).
ESP32 Kliens
MQTT Broker (pl. Mosquitto)
Mobil App
PUBLISH
SUB
Topic: sensor/temp

## Slide 7
Web Szerver és Konfiguráció
07
Web Szerver
HTML/CSS oldalak kiszolgálása
RESTful API végpontok
WebSocket (valós idejű adat)
JSON adatformátum támogatás
Vezérlés
Az ESP32 képes egy reszponzív webes felületet biztosítani, amellyel bármilyen okostelefonról vagy PC-ről vezérelhető az eszköz.
Captive Portal Folyamat
1
ESP32 elindul Access Point (AP) módban
2
Felhasználó csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz
3
Böngésző automatikusan a beállító oldalra ugrik
4
Wi-Fi adatok megadása és mentése
5
Újraindulás Station (STA) módban

## Slide 8
Fejlesztési Környezetek
08
Arduino IDE
Legegyszerűbb belépési pont kezdőknek.
Hatalmas közösségi könyvtárgyűjtemény.
Gyors prototípusfejlesztés és tesztelés.
ESP-IDF
Hivatalos, professzionális keretrendszer.
C nyelv alapú, teljes hardver hozzáférés.
Ipari termékekhez és optimalizáláshoz.
MicroPython
Python 3 nyelv az ESP32 mikrokontrolleren.
Interaktív REPL és gyors kódmódosítás.
Ideális oktatáshoz és scripteléshez.
PlatformIO: Professzionális IDE (VS Code plugin) projekt- és könyvtárkezeléssel.

## Slide 9
Összefoglalás és Előnyök
09
Integrált Wi-Fi és Dual-mode Bluetooth
Dual-core 240 MHz processzor teljesítmény
Ultra-alacsony fogyasztású Deep-sleep mód
Hatalmas közösségi és könyvtár támogatás
Hardveres titkosítás és biztonsági funkciók
Kiváló ár-érték arány ipari projektekhez is
Záró Gondolat
Az ESP32 nem csupán egy mikrokontroller, hanem egy teljes értékű IoT platform. Rugalmassága, ereje és alacsony ára miatt az egyik legfontosabb eszköz a modern informatikai rendszerüzemeltetők és fejlesztők eszköztárában.