## Slide 1
MQTT
Könnyű üzenetkezelő protokoll IoT rendszerekben
Vizsgafelkészítő // Témakör 06

## Slide 2
Mi az az MQTT?
02
Könnyűsúlyú Protokoll
Minimális hálózati sávszélességet és erőforrást igényel, ideális mikrokontrollerekhez.
Pub/Sub Modell
Az üzenetküldő és a fogadó fél nincs közvetlen kapcsolatban, egy közvetítő (Broker) kezeli az adatokat.
Megbízhatatlan Hálózatok
Kifejezetten olyan környezetekre tervezték, ahol a kapcsolat szakadozhat vagy lassú.
MQTT PACKET
2 BYTES
MINIMUM HEADER SIZE

## Slide 3
Publish/Subscribe Modell
03
Publisher
Érzékelő, amely adatot küld egy témára (Topic).
PUBLISH (Data)

MQTT Broker
Központi elosztó, amely szűri és továbbítja az üzeneteket.
SUBSCRIBE (Topic)

Subscriber
Kliens, amely feliratkozik és fogadja az adatokat.
A szétválasztás (decoupling) lényege, hogy a küldőnek nem kell ismernie a fogadót, és fordítva. Ez teszi a rendszert rendkívül rugalmassá és skálázhatóvá.

## Slide 4
Topic Struktúra és Wildcardok
04
Hierarchikus Felépítés
otthon/
nappali/
homerseklet
fenyero
konyha/
homerseklet
dugalj/
allapot
* A témák kis- és nagybetű érzékenyek, és a "/" karakterrel tagolódnak.
Helyettesítő Karakterek
+
Single-level: Pontosan egy szintet helyettesít a hierarchiában.
otthon/+/homerseklet
#
Multi-level: Minden további szintet helyettesít. Csak a téma végén állhat.
otthon/nappali/#

## Slide 5
Quality of Service (QoS)
05
0
At most once
"Tűz és felejt" (Fire and forget). Az üzenet egyszer kerül elküldésre, nincs nyugtázás. Legkisebb terhelés, de elveszhet az adat.
BEST EFFORT
1
At least once
Legalább egyszeri kézbesítés. A küldő addig ismétel, amíg nyugtát (PUBACK) nem kap. Garantált megérkezés, de duplikáció előfordulhat.
GUARANTEED
2
Exactly once
Pontosan egyszeri kézbesítés. Négylépcsős kézfogás biztosítja, hogy az üzenet se ne vesszen el, se ne duplikálódjon. Legnagyobb biztonság, de lassabb.
PRECISION

## Slide 6
Az MQTT Broker szerepe
06
MQTT BROKER
CENTRAL HUB
Üzenetszűrés és Útválasztás
A beérkező üzenetek továbbítása a megfelelő feliratkozóknak a Topic struktúra alapján.
Hitelesítés és Jogosultság
Kliensek azonosítása és annak ellenőrzése, hogy ki melyik témához férhet hozzá (ACL).
Kapcsolatkezelés
Kliensek online állapotának figyelése, "Keep Alive" üzenetek és "Last Will" kezelése.
Üzenetmegőrzés
Retained üzenetek tárolása és a QoS szinteknek megfelelő kézbesítési garanciák biztosítása.
Népszerű megoldások: Eclipse Mosquitto, EMQX, HiveMQ, VerneMQ

## Slide 7
Payload és Retained Messages
07
MQTT Payload
Az MQTT adat-agnosztikus, bármilyen bináris adatot továbbíthat. A leggyakoribb formátum a JSON.
{ "temp": 22.5, "hum": 45.2, "status": "OK" }
* Maximális méret: 256 MB (bár IoT-ben jellemzően pár bájt).
Retained Messages
A Broker eltárolja az utolsó üzenetet egy adott témán.
Broker Memória
LAST_KNOWN_STATE
Amikor egy új kliens feliratkozik, azonnal megkapja az utolsó állapotot, nem kell várnia a következő frissítésre.

## Slide 8
MQTT Biztonság
08
Hitelesítés
Kliens azonosítás felhasználónévvel és jelszóval, vagy biztonságosabb kliens-oldali tanúsítványokkal (X.509).
AUTH_REQUIRED: YES
Titkosítás
TLS/SSL használata az adatátvitel során, megakadályozva az üzenetek lehallgatását (Man-in-the-Middle támadás).
PORT: 8883 (MQTTS)
Engedélyezés
ACL (Access Control List) szabályok alkalmazása: melyik kliens melyik témát (Topic) olvashatja vagy írhatja.
ACL_POLICY: ACTIVE
# ACL Példa: user sensor_01 topic write tele/sensor_01/# topic read cmnd/sensor_01/#

## Slide 9
Összefoglalás és Felhasználás
09
Rendkívül alacsony sávszélesség-igény
Rugalmas és skálázható Pub/Sub modell
Garantált üzenetkézbesítés (QoS szintek)
Univerzális támogatás minden IoT platformon
Hatékony állapotkezelés (Retain, LWT)
Biztonságos adatátvitel (TLS/SSL)
Az IoT "De Facto" Szabványa
Az MQTT egyszerűsége, hatékonysága és megbízhatósága miatt vált az ipari és otthoni IoT rendszerek alapvető kommunikációs protokolljává. Rendszerüzemeltetőként az MQTT ismerete elengedhetetlen a modern, elosztott hálózatok tervezéséhez és karbantartásához.
[ PROTOCOL_CHECK: OK ] -- [ MQTT_CONNECTIVITY: ESTABLISHED ]