## Slide 1
OTA Frissítés
Over-the-Air technológia IoT eszközökön
Vizsgafelkészítő // Témakör 08

## Slide 2
Mi az az OTA frissítés?
02
Vezeték nélküli átvitel
A firmware frissítése Wi-Fi, Bluetooth vagy mobilhálózat segítségével történik, fizikai kábel nélkül.
Távoli elérés
Lehetővé teszi a már telepített, nehezen hozzáférhető helyeken lévő eszközök karbantartását.
Tömeges menedzsment
Egyszerre több ezer eszköz frissíthető egy központi szerverről, minimalizálva az emberi beavatkozást.

## Slide 3
Miért elengedhetetlen az OTA?
03
Biztonság
A kritikus sebezhetőségek azonnali javítása.
Zero-day támadások kivédése
Biztonsági protokollok frissítése
Hitelesítési kulcsok cseréje
Karbantartás
Szoftveres hibák javítása távolról.
Bugfixek telepítése
Rendszerstabilitás növelése
Költséges visszahívások elkerülése
Innováció
Új funkciók hozzáadása a termékhez.
Életciklus meghosszabbítása
Felhasználói élmény javítása
Hardver képességek jobb kihasználása

## Slide 4
Az OTA frissítés folyamata
04
1
Ellenőrzés
Az eszköz lekérdezi a távoli szervertől az elérhető legfrissebb firmware verziót.
2
Letöltés
A bináris fájl letöltése HTTP/HTTPS vagy MQTT protokollon keresztül a memóriába.
3
Hitelesítés
Az integritás ellenőrzése (Checksum) és a digitális aláírás validálása.
4
Telepítés
A firmware beírása a flash memóriába, majd az eszköz újraindítása az új kóddal.

## Slide 5
Partíciós tábla és Dual-Bank OTA
05
System
Bootloader
ACTIVE (v1.0)
Partition A
Firmware
OTA TARGET (v1.1)
Partition B
New Firmware
Storage
NVS / Data
Fail-safe Működés
A Dual-Bank módszer lényege, hogy a frissítés alatt az eszköz továbbra is működik az aktív partícióról. Ha a letöltés megszakad, a rendszer sértetlen marad.
Automatikus Rollback
Ha az új firmware (v1.1) hibás és nem tud elindulni, a bootloader automatikusan visszavált az előző, működő verzióra (v1.0). Ez megakadályozza az eszköz "brickelését".

## Slide 6
OTA Biztonság és Hitelesítés
06
Aláírt Firmware
Kriptográfiai aláírás (pl. RSA, ECDSA) használata. Az eszköz csak olyan firmware-t fogad el, amelyet a gyártó privát kulcsával írtak alá.
Titkosított Csatorna
HTTPS vagy TLS protokoll használata az átvitel során. Megakadályozza a firmware lehallgatását vagy módosítását (MITM támadás).
Eszköz Hitelesítés
Az eszköznek azonosítania kell magát a szerver felé (pl. API kulcs vagy kliens tanúsítvány), mielőtt megkapná a frissítést.
Anti-rollback védelem: Megakadályozza, hogy egy támadó egy régebbi, már ismert sebezhetőséget tartalmazó firmware verziót kényszerítsen az eszközre.

## Slide 7
OTA megoldások platformonként
07
Arduino
Egyszerű, helyi hálózati frissítésre optimalizált megoldás.
Library: ArduinoOTA
- UDP alapú felfedezés
- Jelszavas védelem
- IDE-ből közvetlen feltöltés
ESP32
Professzionális, biztonságos és robusztus OTA implementáció.
Method: Native SDK
- HTTPS / TLS támogatás
- Dual-bank (A/B) partíciók
- Rollback mechanizmus
Tasmota
Felhasználóbarát, konfiguráció alapú frissítés kész eszközökhöz.
Interface: Web / MQTT
- Bináris fájl feltöltés
- URL alapú frissítés
- Minimal / Full verziók

## Slide 8
Legjobb gyakorlatok és hibakezelés
08
Javasolt eljárások
Tápellátás ellenőrzése
Soha ne indítson frissítést alacsony akkumulátorszint mellett.
Aláírt Firmware
Csak hitelesített forrásból származó binárisokat fogadjon el az eszköz.
Fokozatos bevezetés
Először csak az eszközök egy kis csoportján tesztelje az új verziót.
Hibakezelés
Automatikus visszagörgetés
Sikertelen indulás esetén az eszköz térjen vissza az előző stabil verzióra.
Watchdog Timer
Hardveres időzítő, amely újraindítja az eszközt, ha a frissítés lefagyna.
Checksum ellenőrzés
A letöltött fájl integritásának ellenőrzése (pl. SHA-256) telepítés előtt.
VIGYÁZAT: A frissítés közbeni áramszünet vagy hálózati hiba az eszköz "brickeléséhez" (használhatatlanná válásához) vezethet, ha nincs megfelelő Dual-Bank vagy Recovery mechanizmus!

## Slide 9
Összefoglalás és Konklúzió
09
Skálázhatóság
Lehetővé teszi több ezer eszköz egyidejű, központi kezelését és frissítését.
Biztonság
Kritikus sebezhetőségek gyors javítása a teljes eszközparkon, fizikai hozzáférés nélkül.
Megbízhatóság
A Dual-Bank és rollback mechanizmusok garantálják a folyamatos működést.
Költséghatékonyság
Drasztikusan csökkenti a helyszíni karbantartási és szervizelési költségeket.
Az IoT Életciklus Alapköve
Az OTA frissítés nem csupán egy kényelmi funkció, hanem a modern IoT rendszerek fenntarthatóságának és biztonságának záloga. Rendszerüzemeltetőként az OTA folyamatok precíz tervezése és felügyelete a hosszú távú siker kulcsa.
UPDATE_STATUS: SUCCESSFUL // SYSTEM_INTEGRITY: VERIFIED // VERSION: 1.0.0_FINAL