## Slide 1
Raspberry Pi
Edge IoT központ
Informatikai rendszerüzemeltető és telepítő technikus Vizsgafelkészítő anyag
SYS.ID: RPI-EDGE-01 // DATE: 2026-01-09 // VER: 1.0

## Slide 2
Edge Computing Platform
02
A Raspberry Pi egy alacsony költségű, hitelkártya méretű számítógép, amely lehetővé teszi az adatok helyi feldolgozását és elemzését, csökkentve a felhőinfrastruktúrától való függőséget.
Helyi adatfeldolgozás és valós idejű döntéshozatal
Csökkentett sávszélesség-igény
Nagyobb adatbiztonság és adatvédelem
Működés internetkapcsolat nélkül is
Edge Node
Adatfeldolgozás Helyben

## Slide 3
Technikai Specifikációk
03
RPi 4 Model B
PROCESSZOR
Quad-core Cortex-A72 64-bit @ 1.5GHz
MEMÓRIA
1GB, 2GB, 4GB vagy 8GB LPDDR4
CSATLAKOZÓK
2× USB 3.0, 2× USB 2.0, Gigabit Ethernet
VEZETÉK NÉLKÜLI
Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0
GPIO
40 tűs header szenzorokhoz
Compute Module 4
TÁRHELY OPCIÓK
Akár 32 GB eMMC Flash memória
BŐVÍTETT MEMÓRIA
Akár 8 GB LPDDR4-3200 SDRAM
IPARI FELHASZNÁLÁS
Kompakt forma, nincs hagyományos csatlakozó
IO CSATLAKOZÓK
Két nagy sűrűségű csatlakozó az alaplaphoz

## Slide 4
MQTT Broker & Üzenetkezelés
04
Mosquitto Broker
Pehelysúlyú:
Minimális erőforrásigény, tökéletes Raspberry Pi-ra.
Hatékony:
Több ezer egyidejű kapcsolat kezelése alacsony sávszélességgel.
Pub/Sub Modell:
Az eszközök nem közvetlenül kommunikálnak, hanem témákra (topics) iratkoznak fel.
Gyakorlati példa:
Szenzorok küldik az adatot a Pi-nek, a Home Assistant pedig olvassa azt.
ESP32 Szenzor (Publisher)
Tasmota Relé (Publisher)
Raspberry Pi (Mosquitto Broker)
Home Assistant (Subscriber)
temp: 22°C
state: ON
topic: home/#
PUBLISH
PUBLISH
SUBSCRIBE

## Slide 5
Home Assistant Platform
05
Képességek
2000+ Eszköz Integráció
Helyi Vezérlés (No Cloud)
Automatizálási Szabályok
Add-on Rendszer (MQTT, Node-RED)
Telepítési Módok
Home Assistant OS
Ajánlott (RPi)
Docker Container
Haladó
Supervised
Expert
Világítás
Szenzorok
Kamerák
Biztonság

## Slide 6
Helyi Adatfeldolgozás
06
Bemenet
Nyers Szenzoradatok (Zajos, Nagy mennyiség)
Raspberry Pi Edge
Zajszűrés és tisztítás
Aggregálás (Átlag, Min/Max)
Anomáliadetektálás
Előfeldolgozás
Kimenet
Tisztított Adat Valós idejű Riasztás
Azonnali Reakció
Kritikus események kezelése késleltetés nélkül (pl. vészleállítás), internetkapcsolattól függetlenül.
Sávszélesség
Csak a releváns, feldolgozott adatok kerülnek továbbításra, csökkentve a hálózati terhelést.
Adatvédelem
Az érzékeny nyers adatok (pl. kamerakép, hang) nem hagyják el a helyi hálózatot.

## Slide 7
Gépi Tanulás az Edge-en
07
A Raspberry Pi 4 elegendő számítási teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy gépi tanulási (ML) modelleket futtasson közvetlenül az eszközön, felhőkapcsolat nélkül.
Platformok és Eszközök
TensorFlow Lite
Optimalizált ML modellek futtatása alacsony erőforrásigényű eszközökön. Gyors inferencia CPU-n vagy GPU-n.
Edge Impulse
Teljes körű fejlesztői platform ML modellek gyűjtésére, tanítására és telepítésére beágyazott rendszerekre.
Azure IoT Edge
Felhőben tanított modellek (pl. Vision AI) konténerizált futtatása a Raspberry Pi-n.
Alkalmazási Területek
Képfelismerés
Arcfelismerés, objektumdetektálás, rendszámfelismerés biztonsági rendszerekben.
Hangfelismerés
Hangvezérlés, kulcsszó-felismerés, zajosztályozás (pl. üvegtörés).
Prediktív Karbantartás
Vibráció és hangminták elemzése gépek meghibásodásának előrejelzésére.

## Slide 8
Webes Vezérlőfelület és API
08
Frontend (Kliens)
React / Vue.js
HTML5 / CSS3
JavaScript / Chart.js
Backend (Szerver)
Python (Flask / FastAPI)
Node.js
REST API / WebSocket
Adatbázis
SQLite (Könnyűsúlyú)
InfluxDB (Idősoros)
CSV Naplózás
http://raspberrypi.local/dashboard
Hőmérséklet
24.5 °C
Világítás
BEKAPCSOLVA
Fogyasztás
Grafikon...
Riasztások
1 AKTÍV
A Raspberry Pi web szerverként biztosítja a felületet

## Slide 9
Összefoglalás
09
Főbb Előnyök
Költséghatékony Alacsony beszerzési és üzemeltetési költség.
Sokoldalú Számos alkalmazási terület és integráció.
Nyílt Platform Hatalmas közösségi támogatás és dokumentáció.
Helyi Vezérlés Független a felhőszolgáltatásoktól, biztonságos.
Ideális Használat
Otthonautomatizálás
Home Assistant központ, MQTT broker.
Ipari IoT (IIoT)
Adatgyűjtés, monitorozás, gateway funkciók.
Prototípusfejlesztés
Gyors tesztelés, oktatás, kísérletezés.
A Raspberry Pi a legrugalmasabb és legelérhetőbb eszköz saját Edge IoT megoldások építéséhez.