## Slide 1
tasmota_v13.3.0.bin
$
Tasmota
Nyílt forráskódú firmware okoseszközökhöz
> INFORMATIKAI TECHNIKUS VIZSGAFELKÉSZÍTŐ > TÉMAKÖR: 04 // IoT_SYSTEMS

## Slide 2
Mi az a Tasmota?
02
Alternatív Firmware
Egy nyílt forráskódú szoftver, amely az ESP8266 és ESP32 alapú okoseszközök gyári szoftverét váltja fel.
Helyi Vezérlés
Megszünteti a külső felhőalapú szolgáltatásoktól való függőséget, minden adat a helyi hálózaton marad.
Univerzális
Egyetlen firmware több ezer különböző eszközt támogat sablonok segítségével.
CLOUD SERVICES
LOCAL CONTROL (TASMOTA)

## Slide 3
A Tasmota Előnyei
03
Adatvédelem
Nincs szükség regisztrációra vagy felhőalapú fiókra. Minden adat az Ön hálózatán belül marad, megakadályozva a profilalkotást.
> status 0 // privacy_check: OK
Kompatibilitás
Szabványos MQTT protokollon keresztül integrálható Home Assistant, OpenHAB vagy Node-RED rendszerekbe.
> mqtt_status // connected: TRUE
Testreszabhatóság
Teljes kontroll a GPIO kivezetések felett. Saját szabályok (Rules) és szkriptek futtatása közvetlenül az eszközön.
> gpio_map // custom_config: LOADED
Biztonság
Nincsenek rejtett hátsó kapuk. A nyílt forráskód lehetővé teszi a közösségi auditot és a gyors hibajavítást.
> security_audit // vulnerabilities: 0

## Slide 4
Támogatott Hardverek
04
Támogatott Chipkészletek
ESP8266 / ESP8285
CLASSIC
ESP32 (Dual-Core)
POWER
ESP32-C3 / S2 / S3
MODERN
* Megjegyzés: A Tasmota kifejezetten az Espressif chipjeire lett optimalizálva.
HW_SCAN: COMPLETE
Népszerű Eszközök
Számos gyártó használja ezeket a chipeket, így a Tasmota könnyen telepíthető rájuk:
Sonoff
Shelly
Gosund
BlitzWolf
Athom
Nous
Típusok: Okoskonnektorok, kapcsolók, izzók, relék,
fogyasztásmérők.

## Slide 5
Telepítés és Flashelés
05
01
Hardveres Csatlakozás
USB-to-Serial (FTDI) adapter csatlakoztatása az eszközhöz (VCC, GND, RX, TX).
READY
02
Flash Mód Aktiválása
GPIO0 földre húzása bekapcsoláskor a programozási módba lépéshez.
BOOTLOADER
03
Firmware Írása
A tasmota.bin fájl feltöltése a választott szoftveres eszközzel.
FLASHING...
04
Kezdeti Konfiguráció
Csatlakozás a 'tasmota-xxxx' Wi-Fi hálózathoz a beállítások megadásához.
SUCCESS
Tasmotizer (Desktop)
Web Installer (Chrome/Edge)
Esptool.py (CLI)

## Slide 6
Konfiguráció és Sablonok
06
TEMPLATE_JSON
{ "NAME": "Sonoff Basic", "GPIO": [ 17, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 21, 255, 22, 255, 255, 255 ], "FLAG": 0, "BASE": 1 } // A számok a GPIO funkciókat jelölik
A sablonok (Templates) segítségével egyetlen JSON karakterlánccal beállítható az eszköz összes kivezetése.
Relay1 (GPIO 12)
A fő kapcsoló kimenet vezérlése.
Button1 (GPIO 0)
Fizikai nyomógomb bemenet.
Led1i (GPIO 13)
Állapotjelző LED (invertált működés).
Egyedi Perifériák
Szenzorok (DHT, DS18B20) hozzáadása bármely szabad GPIO-hoz.

## Slide 7
MQTT és Home Assistant
07
Tasmota Eszköz
Telemetria küldése és parancsok fogadása.
MQTT
PUB/SUB

MQTT Broker
Központi üzenetkezelő (pl. Mosquitto).
INTEGRÁCIÓ

Home Assistant
Vezérlés, automatizálás és naplózás.
Automatikus Felismerés (Auto-Discovery)
A Tasmota képes automatikusan regisztrálni magát a Home Assistant rendszerben, így nincs szükség manuális YAML konfigurációra az entitások létrehozásához.

## Slide 8
Webes Felület és Konzolos Vezérlés
08
HTTP://192.168.1.50
Tasmota - Sonoff
TOGGLE
Temperature: 22.5 °C Humidity: 45.2 %
Configuration
Console
Information
Firmware Upgrade
Grafikus Felület (GUI)
Console
12:00:01 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2024-01-09T12:00:01"...}
12:00:05 CMD: Power ON
12:00:05 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
12:00:05 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
12:05:10 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2024-01-09T12:05:10"...}
sonoff-console> Backlog Power1 1; Delay 50; Power1 0
Parancssori Felület (CLI)

## Slide 9
Összefoglalás és Biztonság
09
Teljes felhőmentesség és adatvédelem
Univerzális ESP8266/ESP32 támogatás
Native MQTT és Home Assistant integráció
Rugalmas GPIO konfiguráció sablonokkal
Nyílt forráskódú, közösségi auditált szoftver
Helyi hálózati stabilitás és gyorsaság
Szakmai Konklúzió
A Tasmota a legbiztonságosabb választás olyan IoT rendszerekhez, ahol az adatbiztonság és a rendelkezésre állás kritikus. A gyári firmware-ek lecserélésével a rendszerüzemeltető teljes kontrollt kap az eszköz felett, kizárva a külső támadási felületeket és a gyártói függőséget.